АДРЕС: п. Старь, ул. Комарова 4

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
| отмостка | м2 | 136 | Требуется текущий ремонт: разрушение бетонной поверхности | 8м2 | август | 100% |
| 2. Водоотводящие устройства |  |  |  |  |  |  |
| Сливы металлические Свесы бетонные | м м2 | 173.8 121.7 | Требуется ремонт: сливы деформированы, вода затекает на стены; коррозия поверхности снизу отдельными местами по всему периметру кровли; | 173.8м 34м2 | август август | 100% 100% |
| 3.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 12 | Проверка наличия тяги | 12шт. | март | 100% |
| Дымоходы | шт. | 12 | Проверка наличия тяги | 12шт. | февраль | 100% |
| 4.Окна и двери |  |  |  |  |  |  |
| Рамы, оконные откосы | м2 | 29.1 | Требуется остекление(в одну нитку) | 29.1м2 | март | 100% |
| 5.Лестницы и коридоры |  |  |  |  |  |  |
| Стены | м2 | 772 | Требуется косметический ремонт: Масляная окраска | 464м2 | октябрь | 50% |
| 6.Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Малые формы |  |  | Установка скамеек | 2шт. | май | 100% |
| 7.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод | шт | 4 | Промывка, опрессовка | 4шт | июль-август | 100% |
| Грязевики | шт. | 1 | Чистка, установка,ревизия | 1шт. | август | 100% |
| Задвижки | шт. | 7 | Ревизия | 2шт. | август | 100% |
| Вентили | шт. | 76 | Замена, ревизия | 8шт 6шт | август - сентябрь | 100% |
| Поверка КИП |  | 4 | Поверка КИП | 4шт | май | 100% |
| 8.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки |  |  | Ревизия | 1шт. | август | 100% |
| Вентили латунные | шт. | 68 | Ревизия |  | август | 100% |
| Вентили в подвалах | шт. | 12 | Замена кранов: Ǿ25 Ǿ32 | 4шт. 2шт. | август | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | - | Поверка, установка манометра | 1шт. | май | 100% |
| 9.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Вводные устройства | шт. | 1 | Замена нулевого провода Замена силового провода АППВ-4х10 | 32м 30м | август | 100% |
| 10.Освещение внутреннее |  |  |  |  |  |  |
| Патроны | шт. | 20 | Замена электропатронов | 20шт. | июль - август | 100% |
| 11.Остекление в МОП | м2 | 29.1 | Требуется ремонт | 29.1м2 | март | 100% |
| 12.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 12м2 | апрель апрель | 100% 100% |
| 13. Входы в подъезды | шт | 4 | Ремонт крыльцев | 4шт | июль | 100% |