АДРЕС: п. Старь, ул. Спортивная 1

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Стены |  |  |  |  |  |  |
| Наружные | м2 | 767.8 | Требуется ремонт: сквозная трещина кирпичной кладки торцевой стены посередине: инъекцировать цементным раствором, установить маяк и взять под наблюдение, кладка выполнена в пустошовку | 3 м | сентябрь | 100% |
| 2. Фасады |  |  |  |  |  |  |
| Крыльца | шт. | 3 | Требуется ремонт: разрушение бетона ступеней и площадки. Выполнить устройство покрытия из цементного раствора или облицовочной плиткой | 12 м2 | сентябрь | 100% |
| 3.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 12 | Требуется ремонт: не оборудованы металлическими колпаками, разрушение кирпичной кладки: установить колпаки, оштукатурить поверхность шахт | 12 колп. 24 м2 | сентябрь | 50% |
| Дымоходы | шт. | 9 | То же. | 30 м2 | сентябрь | 50% |
| 4.Подвалы | м2 | 540.6 |  |  |  |  |
| Приямки | шт. | 6 | Требуется ремонт: заложить кирпичом проемы в приямках и установить вентиляционные решетки. | 10.6м2 3шт | сентябрь | 50% |
| 5.Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Малые формы |  |  | Установка скамеек | 3шт | май | 100% |
| 6.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт. | 2 | Чистка | 2шт | июль | 100% |
| Задвижки | шт. | 2 | Ревизия Установка | 2шт 1шт | июнь | 100% |
| Лежак отопления | м | 12 | замена стальной трубы Ду32 | 12 м | май - август | 100% |
| Вентили | шт. | 46 | Ревизия | 46шт | июль-август | 100% |
| Промывка и опрессовка: стояки, лежаки | м | 922,5 | Промывка, опрессовка | 4шт | май | 100% |
| Поверка КИП | шт. | 4 | Поверка КИП | 4шт | июль | 100% |
| 7.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Вентили | шт. | 11 | Ревизия, замена вентилей диаметром 20мм | 5шт | декабрь | 100% |
| Стояки | шт. | 16 | замена | 15м | апрель | 100% |
| 8.Канализация |  |  |  |  |  |  |
| Стояки в подвалах | шт/м | 12/110 | Замена стояков диаметром 50мм | 25м | март | 100% |
| 9.Освещение наружное |  |  |  |  |  |  |
| Светильники | шт. | 3 | Установка светильника «Лодочка» | 3шт | сентябрь | 50% |