АДРЕС: п. Старь, ул. Спортивная 2

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Стены |  |  |  |  |  |  |
| Наружные | м2 | 778.3 | Требуется ремонт: сквозная трещина кирпичной кладки торцевой стены посередине по всей высоте - инъекцировать полимерцементным раствором, установить маяки и взять под наблюдение. Кирпичная кладка выполнена в пустошовку. | 9м | октябрь | 100% |
| 2. Фасады |  |  |  |  |  |  |
| Крыльца | шт. | 3 | Требуется ремонт: разрушение бетона ступеней и площадки - устройство покрытия из цементного раствора или облицовочной плитки | 12м2 | сентябрь | 100% |
| 3.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 12 | Требуется ремонт: не оборудованы металлическими колпаками, разрушение кирпичной кладки - установить колпаки | 1колп. | сентябрь | 100% |
| 4.Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Малые формы | шт. | 3 | Установка скамеек | 3шт | апрель | 100% |
| 5.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт | 2 | Чистка Установка | 2шт 1шт | октябрь июль | 100% 50% |
| Задвижки | шт | 2 | Ревизия | 2шт | июнь | 100% |
| Вентили | шт | 46 | Ревизия | 46шт | июнь | 100% |
| Промывка и опрессовка: стояки, лежаки | шт | 4 | Промывка, опрессовка | 4шт | май - июнь | 100% |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | май | 100% |
| 6.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт | 1 | Ревизия | 1шт | декабрь | 100% |
| Вентили | шт | 11 | Замена вентилей диаметром 20мм | 10шт | февраль | 100% |
| Трубопровод, в т.ч.: | м | 202 | Окраска | 53м2 | март | 100% |
| Стояки | шт | 11 | Замена стояков диаметром 20мм | 25м | апрель | 100% |
| 7.Канализация |  |  |  |  |  |  |
| Стояки | шт/м | 12/110 | Замена стояков диаметром 50мм | 15м | март | 100% |