| АДРЕС: п. Старь, ул. Рябка дом 6 |
| --- |
| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка | м2 | 127 | Требуется капремонт: разрушение бетона по всей площади | 127м2 | май - июнь |  |
| 2. Стены |  |  |  |  |  |  |
| Наружные | м2 | 2431 | Требуется ремонт: косые трещины в кладке до окон 1 этажа по всему периметру – инъекцировать полимерцементным раствором | 25м | май-июнь |  |
| 3. Фасады |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь | м2 | 260 | Ремонт штукатурки отдельных мест; Окраска поверхности | 15м2 260м2 | май |  |
| 4. Водоотводящие устройства |  |  | Организованный водосток |  |  |  |
| Наружные водостоки | м | 160 | Требуется ремонт: у водосточных труб нижнее колено короткое, в результате чего происходит замачивание цоколя; У желобов для отвода воды со скатов кровли к водосточным трубам наблюдается расхождение элементов, в результатечего происходит замачивание стен. | 8 стояков 173.2м | май -июнь |  |
| 5.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт. | 1 | Установка | 1шт. | август |  |
| Задвижки | шт. | 7 | Ревизия | 7шт. | май |  |
| Затворы | шт. | 4 | Ревизия | 4шт. | август |  |
| Поверка КИП | шт. | 4 | Поверка КИП | 4шт. | май |  |
| 6.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 3 | Ревизия | 3шт. | сентябрь |  |
| Вентили латунные | шт. | 70 | Ревизия | 10шт. | сентябрь |  |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | - | Поверка, установка манометра | 1шт. | май |  |
| 7.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Силовые щиты | шт. | 1 | Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости | 1шт. | сентябрь |  |
| Вводные устройства | шт. | 1 | Ревизия коммутирующей аппаратуры |  |  |  |
| Электро щитки | шт. | 20 | Замена автоматических выключателей при необходимости Установка замков | 20шт. | ноябрь |  |
| 8.Освещение внутреннее |  |  |  |  |  |  |
| Патроны | шт. | 20 | Замена | 20шт. | сентябрь |  |
| 9.Остекление в МОП | м2 | 27 | Требуется остекление | 13.5 | май |  |
| 10. контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 16 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 16м2 | апрель апрель |  |