АДРЕС: п. Старь, ул. Спортивная 2

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Стены |  |  |  |  |  |  |
| Наружные | м2 | 778.3 | Требуется ремонт: сквозная трещина кирпичной кладки торцевой стены посередине по всей высоте - инъекцировать полимерцементным раствором, установить маяки и взять под наблюдение. Кирпичная кладка выполнена в пустошовку. | 9м | август |  |
| 2. Фасады |  |  |  |  |  |  |
| Крыльца | шт. | 3 | Требуется ремонт: разрушение бетона ступеней и площадки - устройство покрытия из цементного раствора или облицовочной плитки | 12м2 | август |  |
| 3.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 12 | Требуется ремонт: не оборудованы металлическими колпаками, разрушение кирпичной кладки - установить колпаки, оштукатурить поверхность шахт | 12колп. 24м2 | август |  |
| Дымоходы | шт. | 9 | То же. | 30м2 | август |  |
| 4.Подвалы | м2 | 552.2 | Производить очистку помещений |  |  |  |
| Подвальные окна | шт. | 8 | Требуется ремонт: заложить окна и установить вентрешетки. | 3шт | август |  |
| Продухи | шт. | 2 | Разобрать шахты, заложить отверстие | 2шт | август |  |
| 5.Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Малые формы | шт. | 3 | Установка скамеек | 3шт | апрель |  |
| 6.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт | 2 | Чистка Установка | - 1шт | июль |  |
| Задвижки | шт | 2 | Ревизия | 2шт | июнь |  |
| Вентили | шт | 46 | Ревизия | 46шт | июнь |  |
| Промывка и опрессовка: стояки, лежаки |  |  |  |  | май - июнь |  |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | май |  |
| 7.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт | 1 | Ревизия | 1шт | декабрь |  |
| Вентили | шт | 11 | Замена вентилей диаметром 20мм | 10шт | февраль |  |
| Трубопровод, в т.ч.: | м | 202 | Окраска | 53м2 | март |  |
| Стояки | шт | 11 | Замена стояков диаметром 20мм | 25м | апрель |  |
| 8.Канализация |  |  |  |  |  |  |
| Стояки | шт/м | 12/110 | Замена стояков диаметром 50мм | 15м | март |  |
| 9.Освещение наружное |  |  |  |  |  |  |
| Светильники | шт | 3 | Установка светильника «Лодочка» | 3шт | сентябрь |  |