п. Старь, ул. Рябка дом 10

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Водоотводящие устройства |  |  | Организованный водосток |  |  |  |
| Наружные водостоки | м | 160 | У желобов для отвода воды со скатов кровли к водосточным трубам наблюдается расхождение элементов, в результате чего происходит замачивание стен. | 172.8м | июль | 100% |
| 2. Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Дымоходы | шт | 8 | Проверка наличия тяги, чистка | 8шт | май | 100% |
| Вытяжные шахты | шт | 8 | Проверка наличия тяги, чистка | 8шт | май | 100% |
| 3. Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Силовые щиты | шт | 1 | Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости | 1шт | сентябрь | 100% |
| 4.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы | шт | 4 | Промывка, опрессовка | 4шт | июнь | 100% |
| Грязевики | шт. | 1 | Установка | 1шт. | август | 100% |
| Задвижки | шт. | 7 | Ревизия | 7шт. | июль | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | 4 | Поверка манометров и термометров | 4шт. | июнь | 100% |
| 5.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 1 | Ревизия | 1шт. | сентябрь | 100% |
| Вентили латунные | шт. | 70 | Ревизия | 12шт. | сентябрь | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | 1 | Поверка манометра и установка | 1шт | май | 100% |