п. Старь, ул. Спортивная 2

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Стены |  |  |  |  |  |  |
| Наружные | м2 | 778.3 | Требуется ремонт: сквозная трещина кирпичной кладки торцевой стены посередине по всей высоте - инъекцировать полимерцементным раствором, установить маяки и взять под наблюдение. Кирпичная кладка выполнена в пустошовку. | 9м | сентябрь | 100% |
| 2.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты, дымоходы | шт. | 12 | Проверка наличия тяги, чистка | 12шт | май | 100% |
| 3.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт | 2 | Чистка | 2шт | август | 100% |
| Задвижки | шт | 2 | Ревизия | 2шт | июнь | 100% |
| Вентили | шт | 46 | Ревизия | 46шт | июнь | 100% |
| Промывка и опрессовка: стояки, лежаки | шт | 4 | Промывка, опрессовка | 4шт | май | 100% |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | май | 100% |
| 6.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт | 1 | Ревизия | 1шт | сентябрь | 100% |
| Вентили | шт | 11 | Замена вентилей диаметром 20мм | 10шт | июнь | 100% |
| Стояки | шт | 11 | Замена стояков диаметром 20мм | 25м | сентябрь | 100% |
| 7.Канализация |  |  |  |  |  |  |
| Стояки | шт/м | 12/110 | Замена стояков диаметром 50мм | 15м | сентябрь | 100% |