п. Старь, ул. Комарова 6

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт | 6 | Проверка наличия тяги, чистка | 6шт | май | 100% |
| Дымоходы | шт | 6 | Проверка наличия тяги, чистка | 6шт | май | 100% |
| 2.Лестницы и коридоры |  |  |  |  |  |  |
| Тамбура | шт | 3 | Требуется ремонт пола тамбуров и площадок: разрушение основания пола из раствора и покрытия пола из метлахской плитки на ½ площади от первого до 5-го этажа | 18м2 | сентябрь | 100% |
| 3. Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Силовые щиты | шт | 1 | Ревизия контактов | 1шт | август | 100% |
| 4.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 1900 | Промывка, опрессовка, утепление | 1900 | июль | 100% |
| Грязевики | шт | 1 | Чистка | 1шт | август | 100% |
| Задвижки | шт | 2 | Ревизия | 2шт | август | 100% |
| Вентили | шт | 88 | Ревизия | 88шт | август | 100% |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | май | 100% |
| 5.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Краны |  |  | Замена вентилей: Ǿ25 | 6шт | июль | 100% |
| Задвижки | шт | 1 | Ревизия | 1шт | июль | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт | - | Поверка, установка манометра | 1шт | май | 100% |
| 6. Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 1022 | Опрессовка, промывка | 1022 | июль | 100% |
| Краны | шт | 4 | Замена вентилей:Ǿ20 | 4шт | июль | 100% |
| Задвижки | шт | 3 | Ревизия | 3шт | июль | 100% |
| Вентили | шт | 25 | Ревизия |  | июль | 100% |
| 7.Остекление в МОП | м2 | 16.2 | Остекление | 8.1м2 | июнь | 100% |
| 8.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 18 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 18м2 12м2 | май май | 100% 100% |