| АДРЕС: п. Старь, ул. Комарова 7 |
| --- |
| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Фасады |  |  |  |  |  |  |
| Крыльца | шт | 5 | Требуется ремонт ж/б. козырьков над входами: разрушение бетона сверху- выполнить цементную стяжку, кровлю, металлические сливы. | 15м2 | сентябрь |  |
| 2.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт | 8 | Проверка наличия тяги | 8шт | февраль |  |
| Дымоходы | шт | 8 | Проверка наличия тяги, чистка | 8шт | март |  |
| 3.Подвалы | м2 | 975.4 | Очистить помещения |  |  |  |
| Продухи | шт | 4 | Требуется ремонт: разобрать шахты, отверстие забетонировать | 4шт | март |  |
| 4.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 2729 | Промывка, опрессовка, утепление | 2729 | июль |  |
| Краны | шт | 58 | Замена вентилей:Ǿ20 | 12шт | июль |  |
| Грязевики | шт | 2 | Чистка | 2шт | июль |  |
| Задвижки | шт | 2 | Ревизия | 2шт | июль |  |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | май |  |
| 5.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт | 1 | Ревизия | 1шт | май |  |
| Вентили в подвалах | шт | 28 | Замена вентилей: Ǿ25 | 5шт | ноябрь |  |
| Замена стояка ХВС | шт | 2 | Замена стояка ХВС | 2шт | апрель |  |
| Контрольно-измерительные приборы | шт | 1 | Поверка манометра | 1шт | март |  |
| 6. Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 1296 | Опрессовка | 1296 | июль |  |
| Задвижки | шт | 1 | Ревизия | 1 | июль |  |
| Вентили в подвалах | шт | 27 | Замена вентилей: Ǿ15 Ǿ25 | 4шт 10шт | июль |  |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | май |  |
| 7.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Силовые щиты | шт | 1 | Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости | 1шт | сентябрь |  |
| 8.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 12м2 | апрель |  |