АДРЕС: п. Старь, ул. Комарова 8

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка | м2 | 145.0 | Неисправна: осадка плит, отошла от стен: ремонт в отдельных местах | 72.3м2 | июль - август |  |
| 2. Фасады |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь | м2 | 145 | Покраска | 145м2 | август |  |
| 3.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт | 12 | Проверка наличия тяги | 12шт | март |  |
| Дымоходы | шт | 11 | Проверка наличия тяги, утеплить | 11шт | февраль |  |
| 4.Лестницы и коридоры |  |  |  |  |  |  |
| Стены | м2 | 1002.5 | Требуется косметический ремонт: Масляная окраска Побелка | 601.5м2 401м2 | март |  |
| Потолок | м2 | 373 | Побелка | 373м2 | апрель |  |
| 5.Подвалы | м2 | 884.0 | Очистить помещения | 442,0м2 | март |  |
| Подвальные окна | шт | 5 | Требуется ремонт: заложить кирпичом и установить вентрешетки. | 4шт | июль |  |
| 6.Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Малые формы | шт | 4 | Установка скамеек | 4шт | апрель |  |
| 7.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы, в т.ч.: | м | 3965 | Промывка, опрессовка, утепление | 3965м | июль |  |
| Грязевики | шт | 2 | Чистка | 2шт | июль |  |
| Задвижки | шт | 6 | Ревизия | 6шт | июль |  |
| Вентили | шт | 114 | Замена вентилей:Ǿ20 Ǿ15 | 12шт 8шт | июль |  |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | август |  |
| 8.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт | 1 | Ревизия | 1шт | декабрь |  |
| Вентили латунные | шт | 100 | Ревизия | 12шт | декабрь | - |
| Вентили в подвалах | шт | 10 | Замена вентилей: Ǿ20 Ǿ15 | 4шт 5шт | декабрь |  |
| Контрольно-измерительные приборы | шт | - | Поверка, установка манометров | 1шт | ноябрь |  |
| 9.Освещение внутреннее |  |  |  |  |  |  |
| Эл.Патроны | шт | 25 | Замена электропатронов 14оп | 25шт | декабрь |  |
| 10.Остекление в МОП | м2 | 19 | Требуется остекление Установка приборов | 12м2 3компл. | сентябрь |  |
| 11.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 12 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 12м2 | апрель |  |