АДРЕС: п. Старь, ул. Рябка дом 10

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка | м2 | 127 | Требуется ремонт асфальтового покрытия отдельных мест | 38.1м2 | май |  |
| 2. Стены |  |  |  |  |  |  |
| Наружные | м2 | 2869 | Требуется ремонт: косые трещины в кладке до окон первого этажа по всему периметру: инъецировать полимерцементным раствором | 11м | июль |  |
| 3. Фасады |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь | м2 | 165 | Требуется ремонт штукатурки Окраска | 6м2 165м2 | май |  |
| Крыльца | шт. | 4 | Требуется ремонт ж/б. козырьков над входами -разрушение бетона сверху | 12м2 | июль |  |
| 4. Водоотводящие устройства |  |  | Организованный водосток |  |  |  |
| Наружные водостоки | м | 160 | Требуется ремонт: у водосточных труб нижнее колено короткое, в результате чего происходит замачивание цоколя; У желобов для отвода воды со скатов кровли к водосточным трубам наблюдается расхождение элементов, в результате чего происходит замачивание стен. | 8 стояков 172.8м | июль |  |
| 5.Окна и двери |  |  |  |  |  |  |
| Рамы, оконные откосы | м2 | 27 | Требуется остекление | 13.5м2 | май |  |
| 6.Лестницы и коридоры |  |  |  |  |  |  |
| Стены | м2 | 1038 | Требуется косметический ремонт подъезда №2: Масляная окраска Побелка стен | 155.7м2 103.8м2 | май |  |
| 7.Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Малые формы | шт. | 1 | Установка перекладины для чистки ковров | 1шт. | май |  |
| Контейнерные площадки | м2 | 27 | побелка | 27м2 | апрель |  |
| Мусорные контейнера | м2 | 16 | покраска | 16м2 | апрель |  |
| 8.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт. | 1 | Установка | 1шт. | август |  |
| Задвижки | шт. | 7 | Ревизия | 7шт. | август |  |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | 4 | Поверка манометров и термометров | 4шт. | июнь |  |
| 8.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 1 | Ревизия | 1шт. | сентябрь |  |
| Вентили латунные | шт. | 70 | Ревизия | 12шт. | сентябрь |  |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | 1 | Поверка манометра и установка | 1шт | май |  |
| 9.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Электрощиты | шт. | 20 | Замена автоматических выключателей при необходимости Установка замков | 20шт. | ноябрь |  |
| 10.Освещение внутреннее |  |  |  |  |  |  |
| Патроны | шт. | 20 | Замена патронов 14 | 20шт. | ноябрь |  |