п. Старь, ул. Спортивная 3

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1.Полы |  |  |  |  |  |  |
| Плитка керамическая | м2 | 170 | Требуется ремонт пола первого подъезда: на 2-м этаже отскочило 5 плиток 150х150мм (метлахская) - восстановить покрытие | 0.2м2 | август | 100% |
| 2. Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Силовые щиты | шт | 1 | Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости | 1шт | сентябрь | 100% |
| 3.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Грязевики | шт | 2 | Чистка | 2шт | май | 100% |
| Задвижки | шт | 4 | Ревизия | 4шт | май | 100% |
| Вентили | шт | 49 | Ревизия | 10шт | сентябрь | 100% |
| Промывка и опрессовка: стояк,лежак | шт | 4 | Промывка, опрессовка | 4шт | май | 100% |
| Поверка КИП | шт | 4 | Поверка КИП | 4шт | май | 100% |
| 4. Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт | 6 | Проверка наличия тяги, чистка | 6шт | май | 100% |
| Дымоходы | шт | 6 | Проверка наличия тяги, чистка | 6шт | май | 100% |
| 5.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Вентили | шт | 15 | Ревизия | 5шт | июнь | 100% |
| Трубопровод | м | 24 | Замена стояков диаметром 20мм | 24м | август | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт | 1 | Поверка, установка манометра | 1шт | май | 100% |